AÇIK TARLA ÇİLEK

BAHÇESİ KURULUMU

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

KASTAMONU

Şubat 2024

İDARİ ŞARTNAME

- İşin süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 70 gündür.

- Çilek bahçesi kurulumu EKK-1, EKK-2 ve EKK-3 köylerinde/mahallelerinde gerçekleştirilecektir. Kurulum işi İPYB ve ÇDE’lerin belirlediği çiftçilerin arazilerine teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Çilek bahçelerinin kurulumu ile ilgili olarak yükleniciler tarafından yapılması gerekli iş ve işlemler bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve işçilik dahil tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Fideler son bir yıllık üretim sezonunda üretilmiş olmalıdır.

- Frigo frig şartlarda teslimi yapılacak fide kutuları sağlam, yırtılmamış ve teslimat sırasında orijinal yapısı bozulmamış olmalıdır.

- Çilek bahçesi kurulum tamamlandıktan sonra gerekli kontroller yapılarak damlama sulama sistemi çalışır vaziyette teslim alınacaktır.

- Ödeme alınabilmesi için sırasıyla şu işlemler yapılmalıdır;

  - Yüklenici bahçeyi eksiksiz olarak kurar.

  - Yüklenici bahçeyi teslim tesellüm belgesi ile yararlanıcıya teslim eder.

  - Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri İl Müdürlüğüne teslim eder.

  - Yüklenici SGK ve vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri temin eder.

- 150 cm yüksekliğinde 100 cm genişliğinde bir tanıtım tabelasına proje logoları Kontrol Mühendisinin vereceği ölçülere göre yazılacak ve demonstrasyonun kurulu olduğu her bir lokasyona dışarıdan görülebilecek bir şekilde Tabela ayakları 150 cm yerden yüksekliği olan uygun bir yere monte edilecektir. Görünürlükte, tabela üzerine Bakanlık, IFAD ve Proje logosu yerleştirilecek ve “Bu demonstrasyon Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KDAK Projesi finansmanı ile kurulmuştur.” ibaresi yer alacaktır Tabela, polikarbon veya sac malzemeden imal edilebilir.

AÇIK TARLA ÇİLEK BAHÇESİ KURULUMU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Tanımı		:

EKK-1 (Merkez, Tosya, Taşköprü), EKK-2 (Daday, Araç, İhsangazi) ve EKK-3 (Küre, Seydiler, Ağlı, Devrekani) toplam 15 üreticiye her biri 1 dekarlık toplam 15 dekar Açık Tarla Çilek Bahçesi Tesisi Demonstrasyonu gerçekleştirilecektir.

Tarla Hazırlığı	:

- İşbu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçenin kurulacağı arazi sedde yapımına uygun hale gelecek şekilde demonstrasyon sahibi tarafından işlenerek yükleniciye teslim edilecektir.

- Eğer su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için yapılması gereken masrafları yatırımcılar kendi öz kaynaklarından yapacaklardır. Bu işlemlerin Demonstrasyon Sözleşmesi imzalanana kadar tamamlanması zorunludur.

- İşbu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçe kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.

- Yükleniciler seddelerin hazırlanması, malç çekilmesi, sertifikalı fide temini, fide dikimi, damla sulama sisteminin tesis edilmesi ve proje tanıtım tabelasının yapımını gerçekleştirerek anahtar teslim bahçe kurulumu gerçekleştirilecektir.

Seddelerin Hazırlanması, malç naylonu temini ve serilmesi	:

- Seddelerin yüksekliği en az 30 cm, üst genişliği 60 cm ve seddelerin taban arası mesafe 40 cm, Seddeler arasındaki mesafe bir seddenin merkezinden diğer seddenin merkezine 100 cm olacaktır.

- Sedde üstlerine çekilecek olan malç naylonu en az 80 mikron kalınlığında, U.V. koruyuculu, orijinal ham maddeden yapılmış (geri dönüşüm plastiği olmayacak) olmalıdır.  Malç naylonları delikli veya deliksiz olarak temin edilebilir. Delikli malç naylonu kullanılacaksa malç naylonunda fide delik yerleri sıra arası 25-30 cm, sıra üzeri 25-35 cm ölçülerinde olacak şekilde delinmiş olmalıdır. Deliksiz malç naylonu kullanılacaksa fide delik yerlerinin şablon ile işaretlenmesi ve deliklerin açılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- Malç naylonunun genişliği en az 140 cm olmalıdır ve Malç naylonu sedde yüzeyi ile kenarlarını kaplamalıdır. Bütün malç ruloların üzerinde naylonun özelliklerinin kayıtlı olduğu etiket bulunmalı ve TSE belgesi olmalıdır.

- İkinci ve Üçüncü maddeye istinaden verilen özellikler doğrultusunda her 1 dekarlık (1000 m2) alana; Malç naylonunun her bir topun uzunluğu 250 metre olacak şekilde (bir top ağırlığı ortalama 30-37,5 kg) toplamda 4 top (Ortalama ağırlık 125-150 kg arasında değişen) siyah renkli malç naylonu kullanılacaktır. Uygulama yapılacak araziye malç naylonu yetersiz kaldığı takdirde yüklenici firma eksik kalan malç naylonunu tamamlamakla yükümlüdür.

- Malç naylonunun güneşe karşı 36 ay dayanabilme garantisi olmalı ve yüklenici firma bu garanti süresince güneşten etkilenerek yırtılmaların olması durumunda 15 gün içerisinde yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.

- Yüklenici firma tarafından hazırlanacak toprak seddelerin üzerine, yukarıdaki özelliklerde malç naylonu tek kat olarak çilek yetiştiriciliğine uygun şekilde serilecektir.

- Eğimli arazilerde seddeler eğime dik olarak yapılacaktır.

Çilek Bahçesinin Kurulumu	:

- EKK-1, EKK-2 ve EKK-3’ünde kurulacak çilek bahçelerinde sertifikalı Albion, Sweet Ann, Kabarla, Monterey, San Andreas gibi çeşitler kullanılacaktır.

Kabarla Çeşidi		: 5 lokasyon X 1 dekar = 5 dekar

Monterey Çeşidi		: 5 lokasyon X 1 dekar = 5 dekar

San Andreas Çeşidi	: 5 lokasyon X 1 dekar = 5 dekar

Satın alma aşamasında yeterli miktarda “Kabarla” fidesinin bulunamaması durumunda bu çeşit için Sweet Ann ve Albion çeşitleri ikame çeşitlerdir. Satın alma aşamasında yeterli miktarda “Monterey” fidesinin bulunamaması durumunda bu çeşit için San Andreas ve Albion çeşitleri ikame çeşitlerdir. Satın alma aşamasında yeterli miktarda “San Andreas” fidesinin bulunamaması durumunda bu çeşit için Monterey ve Sweet Ann çeşitleri ikame çeşitlerdir

- Her sıra arası 25-30 cm, sıra üzeri 25-35 cm aralıklarla çapraz iki sıra olacak şekilde fideler dikilecektir. Fide dikim işlemi yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

- Bir dekarlık alana yaklaşık 6.000 adet fide dikilecektir. Kuruyan veya tutmayan fidelerin yerine dikilmek üzere 250 adet (%5 oranında) fazla fide yüklenici tarafından yatırımcıya teslim edilecektir.

- Frigo fide ile ilkbaharda dikimi yapılacaktır. Alınacak fideler sertifikalı, fide kutuları sağlam ve yırtılmamış ve orijinal yapış bozulmamış olmalıdır.

- Fidelerin kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır.

- Fidelerde büyüme konisi zarar görmemiş olmalıdır.

- Fidelerin gövde çapı 5 mm’den aşağı olmamalıdır.

- Fidelerde ölü bitki kısımları, stolon ve çiçek kısmı olmamalıdır.

- Çilek fideleri için 5996 sayılı Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu yönünden Bitki Pasaportu gereklidir.

Damla Sulama Tesisi	:

- Suyun tarla başına getirilmesi yararlanıcıya ait olup, yüklenici firma bahçe içi sulama sistemini çalışır vaziyette kuracaktır.

- Her sedde de dikili fidelerin arasından geçecek şekilde 1 lateral damla sulama borusu döşenecek şekilde kurulacaktır.

- Kullanılacak Ana borular en az 6 Atm su basıncına mukavemet göstermeli, Ø63 mm çapında, güneşe dayanıklı Polietilenden (PE) imal edilmiş olmalıdır.

- Lateral damlama sulama borularının ana hatta bağlantısında mutlaka mini vanalar kullanılacaktır.

- Lateraller Ø 16mm çapında, güneşe dayanıklı, Polietilenden (PE) yapılmış en az 1 mm et kalınlığında, lateral üzerinde yer alan damlatıcılar in-line (hat içi), damlatıcı aralığı 25 cm, damlatıcı debisi 2 L/h, ilgili TSE belgeli ve en az 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- Ana boru (Manifold) ile lateraller her uygulama alanı için tüm çilek fidelerin sulanabileceği şekilde tasarlanmalıdır.

- Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, mini vana, nipel, tıpa, conta vb. yardımcı parçaları sağlamak yüklenici firmaya aittir. Ayrıca damla boruların sabitlenmesi için gerekli miktarda bağlama telini yüklenici firma temin edecektir.

- Her çilek bahçesi için bir kontrol ünitesi olacak şekilde kurulum yapılacaktır. Her kontrol ünitesinde 1 adet gübre tankı ve 1 adet disk filtre olacaktır.

- Disk filtre en az 8 Atm basınca dayanıklı 3 inç çapında metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Kontrol ünitesinde bulunan gübre tankı 100 lt kapasiteli ve metalden yapılmış olmalıdır.

- Disk filtre ve gübre tankı, giriş- çıkış bağlantıları vana, maşon, T boru, bar saati, tahliye vanası ve benzeri bağlantı elemanları ile birbirine bağlanması sağlanmalıdır. Bu bağlantı ve sulama sisteminin teknik olarak çalışmasını sağlamak yüklenici firmaya aittir.

- Metal olan malzemeler daldırma galvaniz, küresel vana’lar nikel kaplama veya PVC olmalıdır.

- Malzemeler ilgili TSE belgeli ve garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

- Arazi eğimli ise damlama sulama sistemi eğime dik olacak şekilde tesis edilecektir.

- Sistem bahçenin tamamı bir defada sulanacak şekilde planlanmış olup montajı buna uygun olarak yapılacaktır.

- Damlama sulama sistemi, sistemin başı ile sonunda basınç farkı oluşmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.

# İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ

Teklif verilmeden önce işin yapılacağı yer Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Yönetim Birimlerinden, demonstrasyon bahçesi kurulumu yapılacak yer(ler)i öğrenmek, işin yapılacağı yer(ler)i gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Yönetim Birimlerince işin yapılacağı yerlerin bilgisinin bu bilgiyi talep eden isteklilere verilmesi zorunludur.

GÖRÜNÜRLÜK TABELASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

…………………..yapılacak arazi için 150 cm X 100 cm ölçülerinde bir adet ayaklı tanıtım tabelası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik ekiplerinin belirleyeceği ölçülerde yazılacak ve arazinin yol güzergahından  görülebilecek bir şekilde tabela ayakları 1.50 m yerden yüksekliği olan uygun bir yere monte edilecektir.  Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş, isteğe bağlı olarak profil kasalıdır. Tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir. Görünürlükte, tabela üzerine Bakanlık, İFAD ve Proje logosu yerleştirilecek ve “……….. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KDAK Projesi finansmanı ile kurulmuştur.” ibaresi yer alacaktır.

Kullanılacak Logolar

# Text boxes

100 cm

60 cm

30 cm

40 cm