KURULUM HİBESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

KASTAMONU

Mart 2024

İDARİ ŞARTNAME

- Çilek Bahçesi Kurulumu ve Ahır Modernizasyonu Kastamonu ili 1. ve 2. Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir. Yararlanıcı tarafından kurulum işi İPYB ve ÇDE’lerin belirlediği yararlanıcıların ada-parsel bilgilerini verdikleri arazilerine teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Tesis kurulumu, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Genç girişimcinin hibe ödemesini alabilmesi için hibe çağrı kılavuzundaki tüm süreçler tamamlanmalıdır.

- Yüklenici, belirtilen uygulama alanlarını göz önünde bulundurarak fiyat teklifi hazırlayacak ve anahtar teslim fiyat verecektir. Yüklenici vermiş olduğu teklifle sahada gerekli incelemeyi yapmış olduğunu kabul eder.

ÇİLEK BAHÇESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Mal/Malzeme | Teknik Özellikler |
| --- | --- |
| Çapalama Makinesi | Motor Tip: Benzinli / Dizel Güç: 6,5 HP – 7 HP Güç Aktarması: 2 İleri + 1 Geri Soğutma Sistemi: Cebri Hava Hava Filtresi: Yağ Banyolu Çalıştırma Sistemi: İpli Çalışma Genişliği: 660 mm min. / 940 mm max. |
| Malç Naylonu | Tipi: Delikli ya da Deliksiz Kalınlık: en az 80 mikron olmalıdır. %5 Uv Katkılı en az 3 yıl garantili Orijinal Hammadden üretilmiş olup, Geri Dönüşüm plastiği olmamalıdır. Delikli malç naylonu kullanılacaksa Delikler arası 30 cm olmalıdır. |
| Çilek Fidesi | Çeşit: Nötr Gün Bitkileri olmalıdır (Albion, Cabarla, San Adreas, Sweet Ann vb.) - Frigo fide, tüplü taze fide veya taze-yeşil fide ile ilkbahar veya sonbahar dikimi yapılacaktır. Alınacak fideler sertifikalı olacaktır - Fidelerin kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır. - Fidelerde büyüme konisi zarar görmemiş olmalıdır. - Fidelerin gövde çapı 5 mm’den aşağı olmamalıdır. - Fidelerde ölü bitki kısımları, stolon ve çiçek kısmı olmamalıdır. |
| Damlama Sulama | Lateraller Ø 16mm çapında, güneşe dayanıklı, Polietilenden (PE) yapılmış en az 1 mm et kalınlığında, lateral üzerinde yer alan damlatıcılar in-line (hat içi), damlatıcı aralığı 25 cm, damlatıcı debisi 2 L/h, ilgili TSE belgeli ve en az 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır. |
| Gübre Tankı | En az 100 lt kapasiteli ve metalden yapılmış olmalıdır. |
| Disk Filtre | En az 8 Atm basınca dayanıklı 3 inç çapında metal malzemeden üretilmiş olmalıdır. Yatay ya da dikey olabilir. |
| Su Motoru | Güç: 1,5 HP – 4 HP Yakıt Türü: Elektrikli ya da Benzinli Garanti: En az 3 yıl garantili |
| Tamamlayıcı Sulama Malzemeleri | - Kullanılacak Ana borular en az 6 Atm su basıncına mukavemet göstermeli, Ø63 mm çapında, güneşe dayanıklı Polietilenden (PE) imal edilmiş olmalıdır. - Lateral damlama sulama borularının ana hatta bağlantısında mutlaka mini vanalar kullanılacaktır. - Ana boru ile lateraller her uygulama alanı için tüm çilek fidelerin sulanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. - Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, mini vana, nipel, tıpa, conta vb. yardımcı parçaları damlama sulama uygun kalitede olmalıdır. |
| Su Deposu | Hacim: En Az 1 ton olmalıdır. Tipi: Yatay ya da Dikey olabilir. Renk: Koyu Mavi olmalıdır. Hammadde: Polietilen üretim En az 2 yıl garantisi olmak zorundadır. |
| Tel Örgü Takımı | Kafes Tel Kalınlığı: 2mm Tel Göz Aralığı: 55 x 55 mm Tel Yükseklik: 120 cm Beton Direk: 48 mm x 2 mm Payanda: 48 mm x 2 mm |
| Organik Gübre | Organik Madde Miktarı: En az %10 olmalıdır. Humik ve Fulvik Asit Miktarı: Toplam miktarı en az %15 olmalıdır. Ph: 6,5-10 aralığında bir değer olmalıdır. Kullanılacak gübre sıvı (lt) ya da katı (kg) olabilir. |
| Sırt Tipi İlaçlama Motoru | Yakıt türü: Akülü İlaçlama Depo hacmi: 20 lt – 26 lt Akü voltajı ve tipi: 12V, 8Ah Lithium Pompa Tip: Diyafram Tip Garanti: En az 2 yıl Yakıt türü: Benzinli Güç : 1,4 HP – 3 HP İlaçlama Depo Hacmi: 20-26 litre Tip: Pulvarizatör ya da Atomizer Garanti: En az 2 yıl |
| Çekilir Tip İlaçlama Motoru | Motor Hacmi: 196 cc Motor Gücü/Deviri: 6,5 Hp – 3600rpm Motor Tipi: 4 zamanlı, Benzinli Pompa tipi: 22’lik İlaçlama Depo Kapasitesi: 200 Litre Püskürtme Mesafesi: Max. 12 metre Garanti: En az 2 yıl |
| Asılır Tip İlaçlama Pulverizatörü | İş genişliği: 16 m Depo Kapasitesi: 800 litre Meme Sayısı: En az 33 adet Debi: 96 litre Basınç: en az 50 bar |
| Rotavatör | Toplam genişlik: En az 1750 mm Toplam uzunluk: 930 mm Toplam Yükseklik: 1070 mm Toprak İşleme Genişliği: En az 1600 mm Toprak İşleme Derinliği: 220 mm Bıçak Sayısı: En az 36 adet Gerekli Traktör Gücü : En Az 50-55 HP |
| Kimyevi Gübre | Taban gübresi, yaprak ya da damlama gübresi olarak sıvı veya toz formülasyon herhangi birini tercih edebilir. Makro Besin elementi için: N (azot), P (Fosfor), K(Potasyum), S ( Kükürt), Mg (Magnezyum) gibi birden fazla karışım element içeren bir ürün ya da Tek başına makro element içerin herhangi bir ürünü tercih edebilir. Ca (Kalsiyum) gübresi karışım olmayan ürün formunda olmak zorundadır. N (azot) formülasyonları: Amonyak azotu (N-NH3), Nitrat Azotu (N-NO3), Üre Azotu (N-NH2), Amonyum Sülfat (NH4)2SO4 formlarında olmalıdır. Damlama sulamada kullanılacak kimyevi gübrelerin mutlaka suda çözünür formda olmak zorundadır. Mikro Besin Elementleri için: Zn (Çinko), Fe(Demir), Mn (Mangan), Molibden (Mo), Cu (bakır), Bor (B) elementleri içeren bir karışım ya da tek başına element içeren ürün tercih edebilecektir. Ancak Zn (Çinko), Fe(Demir), Mn (Mangan), Cu (bakır) elementleri EDTA şelatlı olmak zorundadır. |

ÖRTÜ ALTI ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 160 m2’lik iki adet sera kurulumu gerçekleştirilecektir. Yapılması planlanan gotik çatılı seranın eni en az 6 m. en çok 8 metre uzunluğunda, sera uzunluğu ise en az 20 metre en çok 26,66 metre uzunluğunda olacaktır  ve tepe yüksekliği 3,25 m. olmalıdır.

- Sera, plastik örtülü galvaniz boru konstrüksiyonlu yandan boydan boya havalandırmalı modelde yay çatılı sistemiyle çilek yetiştiriciliğine uygun inşa edilecektir.

- Seralar TSE (TS EN ISO 1461) standartlarına uygun, sıcak daldırma galvanizli borudan imal edilecektir.

- Kurulacak seraların direkleri ve yan direkleri, plastik sera örtüsünü kaldıracak mukavemette, en az 60x2 mm galvanizli profilden imal edilecektir.

- Sera direkleri arası en çok 2,50 m olacaktır.

- Seranın yan yüksekliği en az 200 cm, olmalıdır

- Serada M6, M8 ve M10’dan mamul ya da eş değer paslanmaz özellikte cıvata ve somunlar kullanılmalıdır.

- Örtü malzemesi olarak IR, UV, EVA, ID katkılı en az 0,35 mm (350 mikron) kalınlığında ve en az 36 aylık plastik naylon kullanılacaktır.

- Sera makas aralığı en fazla 2,50 m olacaktır.

- Her alında en az 80x80*2 mm ölçülerinde galvanizli profil alın kolonu olmalıdır.

- Seraların ana bağlantıları kaynaksız modüler cıvatalı sistemlerden oluşacak.

- Seranın yapımında kaynak kullanılmayacaktır.

- Seralarda havalandırma yanlardan etek şeklinde boydan boya sağlanacaktır.  Sera etekleri 21*2,50 mm borulardan imal edilecektir.

- Seranın yan havalandırma eteklerinin yüksekliği 1 m’den başlayacaktır.

- Yüklenici tarafından, Sera direklerinin dibine 30x30x50 cm temel çukurlarına beton dökülerek sabitlenecektir.

- Plastik örtü sera boyundan en az 5 m uzun olacak şekilde çekilecektir. Çevre etek ve perde naylonlarıyla dolanılacaktır.

- Sera naylonunun tutturulmasında plastik klips kullanılacaktır.

- Naylonların yanlıklara montajında plastik klips ve plastik tutturucu kullanılacaktır. Plastik tutturucu naylonun zaman içerisinde sıcak ve soğuktan etkilenerek pot oluşmasına engel olacak şekilde sık aralıklarla atılacaktır.

- Yay makaslar 5 askıdan oluşup civatalarla desteklenecektir. Orta ve yan direklerinin yaylarla birleşimi cıvatalarla sağlanacaktır.

- Sera girişi için 2 adet karşılıklı 3 m genişliğinde 2,5 m yükseklikte toprak işleme alet ekipmanlarının girişine uygun genişlikte sürgülü birer kapı olmalıdır. Bu girişler parselin yapısına göre ayarlanabilir. Kapıda kullanılacak malzeme 32*2 mm boru kullanılacaktır. Tüm açılır pencereler 25’lik böcek tülü ile kaplanacaktır. Kapıların olası fırtınalı havalarda açılmasını engelleyecek kilit mekanizmasının yapılması gerekmektedir.

- Yedek parça temini garantisi olacaktır.

- 2 yıl boyunca montajı yapılan malzemelerden kaynaklı hasarlara karşı garanti verilecektir.

- Sera kurulumu ile birlikte yedek 3 adet naylon tamir bantı ve 20 m plastik klips verilecektir.

Tünel Eni (A)		: 6 - 8 m.

Tepe Yüksekliği (C)	: 3,25 – 3,5 m.

Kapı Yüksekliği (B)	: 2,25 – 2,5 m.

- Yüklenici firmalar görünürlük levhasını teknik şartnamede belirtilen şekilde yaptıracak sera kurulumu yapılan parselin ÇDE’ler tarafından uygun görülecek kısmına monte edecektir. EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 50 cm, Genişlik: 70 cm olmalıdır. Yapışkanlı folyo olarak seranın ön yüzeyine sabit kısma yapıştırılmalıdır.

## Sera ve Açık tarla Damla Sulama Sistemi ve Gübreleme Tankının Özellikleri:

1-Gübre tankı 100 lt kapasiteye sahip olacak ve metal olacaktır.

2-Damla sulama sistemine montajı yükleniciye ait olacaktır.

3-Sistem 40 mm ana boruya sahip olacaktır.

4-16 mm. damlatıcı borulara sahip olacaktır.

5-Her bir ana borudan çıkışta kurt ağızlı çıkışlı ve vanalı olacaktır.

6-Seranın şekline ve ebatına göre yüklenici tarafından montajı yapılacaktır

7-Gübre tankından çıkış sisteme giriş bölümünde partikül filtresi bulunacaktır

8- Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış sulama projesi yüklenici tarafından sunulmalıdır.

Yüklenici sulama sistemini sulama projesine uygun ve çalışır vaziyette kurulumunu yapacaktır.

AÇIK TARLA ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tarla Hazırlığı:

1. İşbu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçenin kurulacağı arazi sedde yapımına uygun hale gelecek şekilde genç girişimciler tarafından önceden hazır hale getireceklerdir.

2. Eğer su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için yapılması gereken masrafları genç girişimciler kendi öz kaynaklarından yapacaklardır.

3. İşbu teknik şartnameye istinaden sözleşme imzalanana kadar bahçe kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak hiçbir şey bulunmayacaktır.

Seddelerin Hazırlanması, malç naylonu temini ve serilmesi:

  - Seddelerin yüksekliği en az 30 cm, üst genişliği 60 cm ve seddelerin taban arası mesafe 40 cm, Seddeler arasındaki mesafe bir seddenin merkezinden diğer seddenin merkezine 100 cm olacaktır.

2. Sedde üstlerine çekilecek olan malç naylonu en az 80 mikron kalınlığında, U.V. koruyuculu, orijinal ham maddeden yapılmış (geri dönüşüm plastiği olmayacak) olmalıdır.  Malç naylonları delikli veya deliksiz olarak temin edilebilir. Delikli malç naylonu kullanılacaksa malç naylonunda fide delik yerleri sıra arası 25-30 cm, sıra üzeri 25-35 cm ölçülerinde olacak şekilde delinmiş olmalıdır. Deliksiz malç naylonu kullanılacaksa fide delik yerlerinin şablon ile işaretlenmesi ve deliklerin açılması genç girişimcilerin yükümlülüğündedir.

3. Malç naylonunun genişliği en az 140 cm olmalıdır ve Malç naylonu sedde yüzeyi ile kenarlarını kaplamalıdır. Bütün malç ruloların üzerinde naylonun özelliklerinin kayıtlı olduğu etiket bulunmalı ve TSE belgesi olmalıdır.

4. Malç naylonunun güneşe karşı en az 36 ay dayanabilme garantisi olmalıdır.

5. Toprak seddelerin üzerine, yukarıdaki özelliklerde malç naylonu tek kat olarak çilek yetiştiriciliğine uygun şekilde serilecektir.

6. Eğimli arazilerde seddeler eğime dik olarak yapılacaktır.

Çilek Bahçesinin Kurulumu:

- Çilek bahçelerinde kullanılacak fideler bu bölgeye uygun Nötr gün bitkileri (Albion, Cabarla, San Andreas vb.) olmalıdır.

- Her sıra arası 25-30 cm, sıra üzeri 25-35 cm aralıklarla çapraz iki sıra olacak şekilde fideler dikilecektir.

- Bir dekarlık alana yaklaşık 6.000 adet fide dikilecektir. Kuruyan veya tutmayan fidelerin yerine dikilmek üzere 300 adet (%5 oranında) fazla fide alınabilir.

- Frigo frig şartlarda teslimi yapılacak fidelerin ilkbaharda dikimi yapılacaktır. Alınacak fideler sertifikalı, fide kutuları sağlam ve yırtılmamış ve orijinal yapısı bozulmamış olmalıdır.

- Fidelerin kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır.

- Fidelerde büyüme konisi zarar görmemiş olmalıdır.

- Fidelerin gövde çapı 5 mm’den aşağı olmamalıdır.

- Çilek fideleri için 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu yönünden Bitki Pasaportu gereklidir.

Damla Sulama Tesisi:

- Her sedde de dikili fidelerin arasından geçecek şekilde 2 lateral damla sulama borusu döşenecek şekilde kurulacaktır.

- Kullanılacak Ana borular en az 6 Atm su basıncına mukavemet göstermeli, Ø63 mm çapında, güneşe dayanıklı Polietilenden (PE) imal edilmiş olmalıdır.

- Lateral damlama sulama borularının ana hatta bağlantısında mutlaka mini vanalar kullanılacaktır.

- Lateraller Ø 16mm çapında, güneşe dayanıklı, Polietilenden (PE) yapılmış en az 1 mm et kalınlığında, lateral üzerinde yer alan damlatıcılar in-line (hat içi), damlatıcı aralığı 25 cm, damlatıcı debisi 2 L/h, ilgili TSE belgeli ve en az 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- Ana boru ile lateraller her uygulama alanı için tüm çilek fidelerin sulanabileceği şekilde tasarlanmalıdır.

- Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, mini vana, nipel, tıpa, conta vb. yardımcı parçaları sağlamalıdır.

- Her çilek bahçesi için bir kontrol ünitesi olacak şekilde kurulum yapılacaktır. Her kontrol ünitesinde 1 adet gübre tankı ve 1 adet disk filtre olacaktır.

- Disk filtre en az 8 Atm basınca dayanıklı 3 inç çapında metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Kontrol ünitesinde bulunan gübre tankı 100 lt kapasiteli ve metalden yapılmış olmalıdır.

- Disk filtre ve gübre tankı, giriş - çıkış bağlantıları vana, maşon, T boru, bar saati, tahliye vanası ve benzeri bağlantı elemanları ile birbirine bağlanması sağlanmalıdır. Bu bağlantı ve sulama sisteminin teknik olarak çalışmasını sağlamak genç girişimcilerin yükümlülüğündedir.

- Metal olan malzemeler daldırma galvaniz, küresel vana’lar nikel kaplama veya PVC olmalıdır.

- Malzemeler ilgili TSE belgeli ve garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

- Arazi eğimli ise damlama sulama sistemi eğime dik olacak şekilde tesis edilecektir.

- Sistem bahçenin tamamı bir defada sulanacak şekilde planlanmış olup montajı buna uygun olarak yapılacaktır.

- Damlama sulama sistemi, sistemin başı ile sonunda basınç farkı oluşmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.

AHIR MODERNİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

| Mal/Malzeme | Teknik Özellikler |
| --- | --- |
| Buzağı Kulübesi (Komple) | Malzeme: Polietilen Metal Aksam: Sıcak Daldırma Galvaniz Boyut: 1200 x 1500 x 1300 mm Podok Boyutu: 1200 x 1500 x 1000 mm Havalandırma: Var Biberon: Var (Emzikli Kova) Yemlik: Var Suluk: Var |
| Yem Ezme Makinesi 4HP | Tahrik Sistemi: Elektrikli Kapasite: Saatte en az 400-1250 kg Devir: 1.250- 1.500 Devir/Dakika Motor Gücü: en az 4 HP – 220/380V – 3kw – 50Hz |
| Yem Kilit Seti (Hareketli) | Malzeme: Sıcak Daldırma Galvaniz Boru kilit mekanizması çalışan yüzeyler plastiklerle kaplı Boyut: Yükseklik: 1175 mm, Genişlik: 700mm Boru Çapları: Ana taşıyıcı hat en az 60mm, Diğer borular en az 42 mm çapında, minimum 2,5 mm et kalınlığındadır. Bireysel Kilitleme: Var Kilitleme Mekanizması: Var *Hareketli Boyun Kısmı olmalı |
| Otomatik İnek Kaşıma Fırçası | Motor Gücü: 0,25 kW – 0,50 kW, Durdurma sensörlü, Motor Devri: en az 1425 d/dk Fırça Devri: 25-35 d/dk Tip: Redüktörlü |
| Hayvan Suluğu (Büyükbaş) | En az 100 litrelik, donmaz suluk |
| Doğum Krikosu | 2020 HK Flexible Başlıklı Çinko kaplı çelik borulu |
| Dört Sağım Çift Güğüm Mobil Makine | Pompa Kapsitesi: 250-350 lt/dk Sağım Başlığı: 4 Adet Güğüm: 2 Adet Paslanmaz Çelik Vakum Pompası: Yağlı Tip |
| Çift Sağım Tek Güğüm Mobil Makine | Pompa Kapsitesi: 200 lt/dk Sağım Başlığı: 2 Adet Güğüm: 1 Adet Paslanmaz Çelik Vakum Pompası: Yağlı Tip |
| 300 Litrelik Süt Soğutma Tankı | Paslanmaz Çelik Tank soğutma sistemi evaparatör (roolbont) lazer kaynaklı sistem. Soğutma gurubu kapalı olmalıdır. Karıştırıcı olmalıdır. Aktarma kapasiteli santrifüj pompa olmalıdır. |
| Romörk (6 Tonluk) | Tip: Çekilir tip Boyut: 2100x3800x1200 mm Lastik Ebadı: 400/60-15,5 Dingil Sayısı: Tek Boşaltma Yönü: Tek yön |
| Römork (10 -12 Tonluk) | Tip: Tır tipi Havuz Kasa Boyut: En az 2100x4500x1200 mm Lastik Ebadı: 400/60-15,5 ya da 500/50-17 Dingil Sayısı: Çift Arka kapak: Hidrolik Şasi: Dorsi şase A1 kalite 5 mm Saç Kalınlığı: Üst kova St37 A1 kalite 4 mm Sistem: Hidrolik Fren Boşaltma Yönü: Opsiyoneldir. |
| Gübre Karıştırma Makinesi | Tip: Dikey Tip Karıştırıcı Motor Gücü: en az 11 KW, 1000dv/dk, 24 amper Kanat Sayısı: 2 kanatlı Malzeme: Sıcak Daldırma galvanizli metal ya da çelik döküm Platform: Dahil/ Gübre çukuruna montajlı/ Galvanizli Çelik Konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem (Özellikler opsiyoneldir) |
| Gübre Pompası | Tip: Calaskallı dalgıç pompa Motor gücü: 5,5 KW - 11 KW 15Hp Dahili Karıştırıcı: Opsiyonel Malzeme: Pil Döküm, Çelik, motorlu calaskallı Kapasite: 50-200 ton /saat |
| Gübre Sıyırıcısı (Zincirli 40 metre) | Yol Sayısı: 2 Tahrik Ünite Sayısı:1 Sıyırıcı Kanatları: Kanat Enine Göre Ayarlı Motor Gücü: 1,5 KW Zincir: Isıl İşlem Görmüş Kal. Malzeme: Boyalı Yükseklik: 17 |
| Yem Karma ve Dağıtma Makinesi | Tip: Dikey (Çekilir Tip) Kapasite: 4 m3 Helozon Sayısı: Tek Bıçak Sayısı: 8 Adet Aktarma sistemi: Kendiliğinden yağlı Yükleme kepçesi: Var Boşaltma yönü: Sağ Kantar: Yok Konveyör: Var Dingil Sayısı: Tek Hidrolik Besleme Sistemi: Var Frezeli Yükleme: Yok PTO Devri: 540 rpm Elektrik: Yok (Opsiyonel) |
| Çayır Biçme Makinesi | Tip: 3 Nokta Askı Güç: 45 Hp Bıçak Sayısı 6 Adet Boyut: 90x280x100 cm |

| YENİ AHIR KURULUMU MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ |
| --- |
| Beton | Tipi: C 25/30 Hazır Beton |
| İnşaat Demiri | Kalınlık: 8-14 mm |
| Sac | Boyalı Trapez Sac Ral 3009 |
| Sac Vidası | 6.3*75 mm boyutlarında |
| Ağaç Vidası | 20 Cm Boyunda |
| Kereste | Türü: Çam veya Köknar. Opsiyonel olarak Kavak ve Söğüt malzemede seçilebilir. |

YENİ AHIR KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Toplam alan büyüklüğü 180 metrekare olacak şekilde yapı inşa edilir.

- Temel zemin ölçüleri 9 metre en 20 metre boy olacak şekilde zemin betonu atılır.

- Zemin betonu Toprak seviyesinden minimum 20 cm yükseklikte olmalıdır.

- Temel demirleri ana tutucu demirler 14 mm kalınlığında olmalıdır

- Etre demirleri 8 mm ve hasır demirleri minimum 5 mm kalınlığında olmalıdır.

- Eti reddemirleri ve hasır demirleri arası minimum 20 cm ara ile olmalıdır

- İskelet sistemi tamamı ile ahşap malzemeden olmalıdır.

- Kullanılacak ahşap malzeme çam göknar, kavak veya Söğüt malzemeden kullanılmalıdır.

- Ahşap direkler minimum 12 cm çarpı 12 cm kalınlığında olmalıdır.

- Taşıyıcı kirişler minimum 12 cm x 12 cm kalınlığında olmalıdır.

- Yan kenarda kullanılacak olan direkler minimum 300 cm boyunda olmalıdır.

- Ahırın boyuna olan kirişler arası maksimum mesafe 400 cm olmalıdır.

- Ahır enine uzanan kirişler arası mesafe sırası ile 250 cm - 400 cm - 250 cm olacak     şekilde direklendirilmelidir.

- Ahırın enine kesiti şu şekilde olacaktır:

  - Sağ ve solda 250 cm serbest gezinti alanları

  - Ortada 400 cm genişliğinde yem yolu olacaktır.

- Yem yolu tabanı ahır tabanından 20 cm yüksekte olacaktır.

- Gezinti alanı bölümü tabanı yanlara doğru %2 meyilli olacak şekilde yapılmalıdır.

- 17 yem yolu ile hayvanların gezinti alanı arasında yemin hayvanların altına akamayacağı ahşaptan 25 cm yüksekliğinde 5 cm kalınlığında bir engel olmalıdır.

- Yem yoluna hayvanların geçişini önlemek için direkler arası gerili naylon ya da çelik halat kullanılmalıdır.

- Hayvanların açık gezinti alanları oluşturulacaktır (Sağ ve solda 250 cm serbest gezinti alanları).

- Hayvanların açık gezinti alanı çevresi tel örgü ve beton direkle çevrili olacaktır.

- Gezinti alanı tabanı toprak malzemeden olacaktır.

- Hayvanların gezinti alanına inebilmeleri için 4 metre aralıklar ile rampalar yapılmalıdır.

- Ahşap kirişlerin zeminden minimum yüksekliği 300 cm olacak şekilde yapılmalıdır.

- Çatı altı destek elemanları 5 cm çarpı 10 cm kalınlığında ahşap malzemeden olmalıdır.

- 5 x 10 cm olan çatı altı destek elemanlarının sabitlenecek kirişler maksimum aralığı 220 cm olmalıdır.

- Çatı sacının vidalanacağı destek elemanları ahıra paralel şekilde olacaktır.

- Çatı altı destek elemanları aralığı minimum 100 cm aralıklarla olacaktır.

- 28 çatı sacı minimum 0,50 mm kalınlığında olmalıdır.

- Çatı sacı trapez saç ve üzeri boyalı kırmızı olacaktır.

- Ahşap aksamdaki birleşim yerleri minimum 18 cm uzunluğundaki vidalar ile vidalanarak birleştirilmelidir.

- Çatı sacı bağlantı elemanlarına akıllı saç vidası ile sabitlenmelidir.

- Zemin betonunda kullanılacak betonun özelliği 25 c katkılı beton olmalıdır.

- Kurulacak binanın yan cepheleri tamamı ile açık olacaktır.

- Açık gezinti alanı ile kapalı gezinti alan arasında hiçbir fiziksel engel bulunmayacaktır.

- Açık gezinti alın çevresi örgü tel dikenli tel ve elektrikli çit sistemi ile çevreli olacaktır.

GÖRÜNÜRLÜK TABELASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

…………………..yapılacak arazi için 150 cm X 100 cm ölçülerinde ayaklı bir adet tanıtım tabelası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik ekiplerinin belirleyeceği ölçülerde yazılacak ve arazinin yol güzergahından  görülebilecek bir şekilde tabela ayakları 1.5 m yerden yüksekliği olan uygun bir yere monte edilecektir.  Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş, isteğe bağlı olarak profil kasalıdır. Tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir. Görünürlükte, tabela üzerine Bakanlık, İFAD ve Proje logosu yerleştirilecek ve “……….. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KDAK Projesi finansmanı ile kurulmuştur.” ibaresi yer alacaktır.

Kullanılacak Logolar

# Text boxes

C

B

A

100 cm

60 cm

30 cm

40 cm